Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ

спортивного инвентаря и оборудования, подлежащего испытанию в образовательных учреждениях

- Перекладина

- Брусья

- Гимнастическая стенка

- Канаты

- Гимнастический конь

- Гимнастический козел

- Подкидные мостики

- Маты

- Тренажерные снаряды

- Гимнастические кольца

- Баскетбольные щиты

- Гандбольные ворота (мини-футбол)

- Волейбольные стойки и сетка

Испытания спортивного инвентаря и оборудования проводятся до начала учебного года, а также в течение учебного года по мере вновь установленного спортивного оборудования.

Таблица испытаний спортивного инвентаря и спортивного оборудования в спортивных залах

| № | Наименование инвентаря и оборудования | Испытательная нагрузка | Норматив по результатам испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладина | 200 кг | Прогиб – 50 мм |
| 2 | Брусья | 135 кг | Прогиб – 60+(-) 6 мм |
| 3 | Бревно | 135 кг | Прогиб –8 мм |
| 4 | Канат | 150 кг | 3 мин. |

Визуальные результаты испытаний.

- Перекладина – не должно быть остаточной деформации и трещин, обеспечена надежность креплений к полу.

- Брусья – стойки прикреплены к станине без люфта, жерди закреплены и не имеют остаточной деформации и трещин, замок на стойках работает без заеданий, все элементы находятся на месте.

- Бревно – элементы крепления к стойкам на месте и находятся в исправном состоянии, на бревне нет заусенцев, трещин, торцы заделаны. Высокое бревно должно быть обито кожей.

- Канат – кольцо заварено и не имеет трещин, канат выступает с обратного конца крепления, болты затянуты, конец каната стянут, не лохматится и касается пола. Толщина каната для начальной школы 6-8 см, для старшей школы 10-12 см.

- Козел и конь гимнастический – ножки прикреплены к снаряду без люфта, для выдвижных ног имеются стопорные элементы.

- Баскетбольные щиты – надежно прикреплены, присутствуют все элементы крепления, кольца закреплены и не имеют разрывов и трещин.

- Волейбольные стойки – крепятся одним концом в пол, другим к стене, поверхность стоек должна быть ровной без отклонений от продольной оси.

- Гимнастические стенки – должны быть надежно прикреплены одним концом к полу, другим к стене. Накладка на торце стенки должна быть цельной по всей длине. Рейки не должны иметь овальную форму, и должны быть изготовлены из твердых пород деревьев

- Гимнастический мости – должен быть подбит резиной, пружинящие элементы не должны иметь трещин.